## Slide 1
±
MÓDULO DE PRÉ-FÍSICA · AULA 5
Teoria dos Erros
Erros absolutos, relativos e propagação de incertezas

## Slide 2
Por que Toda Medida Tem Erro?
Na Aula 4, vimos que toda medida traz algarismos certos e um único algarismo duvidoso, estimado entre duas marcações do instrumento.
A Teoria dos Erros quantifica essa dúvida: em vez de apenas "estimar" o último algarismo, aprendemos a calcular e expressar a incerteza da medida com um número.
x = (valor medido ± incerteza) unidade
Toda medida física completa deveria ser expressa nessa forma.
POSSOR · Pré-Física · Aula 5
2

## Slide 3
Erro Absoluto
É a incerteza associada à medida, expressa na mesma unidade dela.
Regra prática para instrumentos de escala:
Δx = metade da menor divisão do instrumento
Régua com menor divisão de 0,1 cm
Δx = 0,1 ÷ 2 = 0,05 cm
Medida: 12,40 cm
(12,40 ± 0,05) cm
POSSOR · Pré-Física · Aula 5
3

## Slide 4
Erro Relativo
Mostra o "peso" do erro absoluto comparado ao tamanho da própria medida — por isso não tem unidade (costuma ser dado em %).
Er = Δx / x (ou Er % = Δx / x × 100%)
O mesmo erro absoluto pode ser insignificante ou grave, dependendo do tamanho da medida:
Lápis
(12,0 ± 0,1) cm
Er ≈ 0,8%
Quadra esportiva
(100,0 ± 0,1) m
Er = 0,1%
POSSOR · Pré-Física · Aula 5
4

## Slide 5
Erro Absoluto vs. Erro Relativo
 | Erro Absoluto (Δx) | Erro Relativo (Er)
Fórmula | Δx = incerteza da medida | Er = Δx / x
Unidade | mesma da medida | adimensional (ou %)
O que mostra | o tamanho da margem de dúvida | a importância dessa margem, em proporção
Uso típico | expressar o resultado de uma medida | comparar a qualidade entre medidas diferentes
POSSOR · Pré-Física · Aula 5
5

## Slide 6
Exatidão vs. Precisão
No dia a dia usamos as duas palavras como sinônimos — na ciência, são coisas diferentes.
Exatidão — o quanto o valor medido está perto do valor verdadeiro.
Precisão — o quanto medidas repetidas concordam entre si, certas ou não.
Exato e
preciso
Exato, mas
não preciso
Preciso, mas
não exato
Nem exato,
nem preciso
POSSOR · Pré-Física · Aula 5
6

## Slide 7
De Onde Vêm Esses Erros?
Erro Sistemático
afeta a EXATIDÃO
Desvia a medida sempre na mesma direção — instrumento descalibrado, zero mal ajustado, erro de paralaxe repetido do mesmo lado.
Como reduzir: identificar e corrigir a fonte do erro (recalibrar o instrumento).
Erro Aleatório
afeta a PRECISÃO
Causa flutuações imprevisíveis, ora para mais, ora para menos — vibrações, variação na reação do observador, condições ambientais.
Como reduzir: repetir a medida várias vezes e calcular a média.
POSSOR · Pré-Física · Aula 5
7

## Slide 8
Propagação de Incertezas
Soma e Subtração
Ao somar ou subtrair medidas, os erros absolutos SEMPRE se somam:
Δz = Δx + Δy (para z = x + y ou z = x − y)
x = (15,2 ± 0,1) cm y = (8,4 ± 0,1) cm
z = x + y = 23,6 cm Δz = 0,1 + 0,1 = 0,2 cm
z = (23,6 ± 0,2) cm
POSSOR · Pré-Física · Aula 5
8

## Slide 9
Propagação de Incertezas
Multiplicação e Divisão
Ao multiplicar ou dividir medidas, os erros RELATIVOS SEMPRE se somam:
Δz / z = Δx / x + Δy / y (para z = x · y ou z = x / y)
base = (5,0 ± 0,1) cm altura = (3,0 ± 0,1) cm
Área = 5,0 × 3,0 = 15,0 cm²
Er = 0,1/5,0 + 0,1/3,0 = 5,3% → Δ(Área) = 0,8 cm²
Área = (15,0 ± 0,8) cm²
POSSOR · Pré-Física · Aula 5
9

## Slide 10
Exemplo Prático Completo
Problema: calcule a densidade de um bloco com massa m = (40,0 ± 0,4) g e volume V = (20,0 ± 0,4) cm³.
1. Valor central: ρ = m / V = 40,0 / 20,0 = 2,00 g/cm³
2. Erros relativos: Er(m) = 0,4/40,0 = 1% Er(V) = 0,4/20,0 = 2% → Er(ρ) = 3%
Δρ = 0,03 × 2,00 = 0,06 g/cm³ → ρ = (2,00 ± 0,06) g/cm³
POSSOR · Pré-Física · Aula 5
10

## Slide 11
Hora dos Exercícios — Fixação
QUESTÃO
Um terreno retangular tem lados medidos como (8,0 ± 0,2) m e (4,0 ± 0,2) m. Calcule a área do terreno, incluindo a incerteza do resultado.
💡 Dica
É uma multiplicação — os erros relativos se somam!
8,0 m × 4,0 m
[ ? ]
POSSOR · Pré-Física · Aula 5
11

## Slide 12
Gabarito e Encerramento
Resolução
Área = 8,0 × 4,0 = 32,0 m²
Er = 0,2/8,0 + 0,2/4,0 = 7,5%
Área = (32,0 ± 2,4) m²
Resumo da Aula
Toda medida tem uma incerteza (erro absoluto), e o erro relativo mostra sua importância. Exatidão é estar perto do valor verdadeiro; precisão é ter medidas que concordam entre si. Ao combinar medidas, erros absolutos se somam na soma/subtração, e erros relativos se somam na multiplicação/divisão.
Próxima aula: Notação Científica.
POSSOR · Pré-Física · Aula 5
12