## Slide 1
MÓDULO 18 · QUÍMICA · AULA 171
Petróleo, refino e destilação fracionada
Separando uma mistura de milhares de hidrocarbonetos
Petróleo, refino e destilação fracionada

## Slide 2
Para começar
Como do mesmo petróleo bruto se obtêm produtos tão diferentes quanto gás de cozinha, gasolina e asfalto?
POSSOR · Hidrocarbonetos · Aula 171
2

## Slide 3
O conceito central
A destilação fracionada separa os hidrocarbonetos do petróleo por diferença de temperatura de ebulição, relacionada ao tamanho da cadeia.
POSSOR · Hidrocarbonetos · Aula 171
3

## Slide 4
Como funciona
Cadeias maiores têm maior ponto de ebulição, e é isso que a torre de destilação explora para separar as frações.
• Petróleo aquecido e vaporizado entra na base da torre de fracionamento
• Temperatura diminui de baixo para cima na torre
• Cada fração condensa na altura correspondente ao seu ponto de ebulição
• Ordem (mais volátil a menos volátil): gás, gasolina, querosene, diesel, óleos, asfalto
POSSOR · Hidrocarbonetos · Aula 171
4

## Slide 5
Cuidado com essa armadilha
Achar que o petróleo é uma substância pura — na verdade é uma mistura complexa de milhares de hidrocarbonetos diferentes.
POSSOR · Hidrocarbonetos · Aula 171
5

## Slide 6
Exemplo resolvido
Por que a gasolina é coletada mais acima na torre do que o diesel?
Gasolina tem cadeias menores → menor ponto de ebulição
Permanece vaporizada até uma altura maior (mais fria)
Diesel, de cadeia maior, condensa antes, mais abaixo
POSSOR · Hidrocarbonetos · Aula 171
6

## Slide 7
Roteiro de hoje
1
Retomar hidrocarbonetos e seus tamanhos de cadeia
2
Apresentar o petróleo como mistura complexa
3
Explicar o princípio da destilação fracionada
4
Organizar em conjunto as frações do petróleo por altura de coleta
5
Exercícios sobre destilação fracionada
POSSOR · Hidrocarbonetos · Aula 171
7

## Slide 8
Hora dos Exercícios — Fixação
QUESTÃO 1
Por que a gasolina é coletada mais acima na torre de destilação do que o diesel?
💡 Dica
Quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição, e mais embaixo na torre ela condensa.
POSSOR · Hidrocarbonetos · Aula 171
8

## Slide 9
Gabarito e Encerramento
Resposta
Porque a gasolina é formada por hidrocarbonetos de cadeia menor, com ponto de ebulição mais baixo, então permanece vaporizada até uma altura maior (mais fria) da torre, enquanto o diesel, de cadeia maior e ponto de ebulição mais alto, condensa antes, mais abaixo.
Resumo da Aula
A destilação fracionada separa o petróleo em frações úteis:
• Petróleo é mistura de milhares de hidrocarbonetos
• Separação por diferença de ponto de ebulição
• Cadeias menores saem mais acima, cadeias maiores mais abaixo
Próxima aula: combustíveis fósseis e impactos ambientais.
POSSOR · Hidrocarbonetos · Aula 171
9